福田区图书馆红外线测温仪技术要求

| 序号 | 品名 | 规格 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外线测温仪 | 视场角 50°±1 帧频 25Hz 可见光 焦距 2.8 mm 视场角 水平视场角97.4° 帧频 25Hz 测温准确性 测温范围 20℃-50℃ 测温精度 1.0~2.5m米距离，32-42℃范围内，±0.3℃ 机械接口 红外机头与主机接口 一路网络接口RJ45，一路电源接口 输入电压 DC 12V 输入功率 ≤12W 分辨率 1920×1080 参数设置 报警阈值设置，屏蔽区域设置等 人脸识别 智能人脸识别 测温 温度光标叠加，人脸识别区域最高温报警 报警 自动报警抓图，有报警提示音 历史数据查询 查询历史报警数据，处理历史报警数据 体内体表温度修正 自动智能修正 环境适应性 工作温度 -10~50℃（环温16~32℃精准测温） 存储温度 -20~60℃ 工作湿度 ＜90%（非冷凝） 尺寸 机头尺寸 105㎜×95㎜×82.5㎜ 立杆高度 约1.9米 | 套 | 2 |  |